## Slide 1: Dasar K3, Peraturan Perundangan & JSA/JSO

## Slide 2
  Keselamatan Kerja
  adalah upaya-upaya pengendalian Zat , Energi dan proses untuk menghindarkan kejadian berbahaya / kecelakaan kerja
  Kesehatan Kerja
  adalah upaya –upaya pengendalian lingkungan kerja yang ramah lingkungan agar terhindar terjadinya penyakit akibat kerja

## Slide 3: Program K3 di Perusahaan
Pengendalian
Prilaku yang tidak aman (unsafe act)
Video 1
Pencegahan
Kecelakaan Kerja
Perbaikan kondisi yang tidak aman
(unsafe condition)
Investigasi
Kecelakaan

## Slide 4
a. Job Safety Analysis (JSA)
bertujuan mencari/ menemukan adanya sumber bahaya dan usaha menghilangkannya dari suatu rangkaian proses pekerjaan.
b. Job Safety Observation (JSO)
bertujuan memperbaiki atau meningkatkan mutu K3 melalui pengamatan sikap dan cara seseorang dalam melakukan pekerjaan

## Slide 5: MANFAAT PENERAPAN JSA
Manfaat JSA bagi setiap pekerja :
Menjalankan komitmen perusahaan di bidang K3.
Memastikan prosedur kerja yang dilakukan adalah prosedur kerja aman.
Prosedur kerja yang dilakukannya merupakan prosedur kerja yang konsisten. Jika seseorang pekerja dipindahkan ke bagian lain/keluar dari tempat kerja, maka pekerjaan yang dilakukan tetap berjalan konsisten.

## Slide 6
Aspek yang terkait dengan JSA
Ada 4 aspek yang disoroti dalam JSA :
Manusia/orang yang terkait dengan jenis pekerjaan yg dianalisis : operator, supervisor dll
Peralatan dan mesin yang digunakan (Proses)
Material (Bahan)
Lingkungan kerja
Metode
Praktek kerja dan prosedur kerja dari pekerjaan yang dianalisis.

## Slide 7
  Tentukan jenis pekerjaan
  Uraikan tahapan pekerjaan,
  Identifikasi potensi bahaya yang mungkin ada,
  Tetapkan tindakan untuk mengendalikan bahaya atau menghilangkannya sama sekali
Langkah-Langkah JSA :

## Slide 8
DISKUSI KELOMPOK I

## Slide 9
Seluruh peserta dibagi menjadi 3 kelompok
Tugas :
Setiap kelompok menjadi tim dalam suatu perusahaan
Pilihlah satu jenis pekerjaan dan uraikan tahapan pekerjaannya
Lakukan Identifikasi Potensi Bahaya pada pekerjaan tersebut sesuai tabel
Buatlah rencana kerja untuk mengendalikan potensi bahaya tersebut sesuai tabel 2

## Slide 10
Contoh work sheet JSA
JOB SAFETY ANALYSIS
Jenis pekerjaan : Tanggal :
Unit/Seksi : Tim JSA :
Tahapan pekerjaan
Potensi bahaya
Pengendalian
No
1
2
3
4
Nama
Jabatan
Tanda tangan
No
Tim JSA

## Slide 11
Hirarki Pengendalian:
Eliminasi
Subtitusi
Rekayasa Enggineering
Pengendalian administratif
APD
Syarat tersebut harus mengacu prinsip sebagai berikut :
Efektif dalam menghindari terjadinya kecelakaan.
Dapat dilakukan atau dikerjakan.
Biaya yang dikeluarkan seminimal mungkin (Murah).
Tidak mengganggu proses produksi dan pemeliharaan
Syarat-syarat (Rekomendasi K-3)

## Slide 12
Bertujuan memperbaiki atau meningkatkan mutu K3 melalui pengamatan sikap dan cara seseorang dalam melakukan pekerjaan
Kegiatan ini biasanya dilakukan sewaktu-waktu oleh para pengawas tanpa sepengetahuan operator yang diobservasi
JOB SAFETY OBSERVATION
( J.S.O. )

## Slide 13
Mencegah kecelakaan kerja
sikap aman
Manfaat JSO

## Slide 14
Pemilihan pekerja yang diamati
  Karyawan baru
  Karyawan yang baru lulus/ selesai latihan
  Karyawan dibawah rata-rata
  Karyawan yang sering mendapat kecelakaan
  Karyawan yang bekerja berhadapan dengan resiko
  Karyawan yang mempunyai persoalan khusus
Langkah-langkah JSO

## Slide 15
2. Melakukan Pengamatan
  Pekerja bekerja dengan biasa
  Lakukan secara diam-diam
  Catat pelaksanaan kerja praktis & prosedur kerja normal
  Jangan mengganggu pekerjaan

## Slide 16
3. Pencatatan hasil pengamatan
Semua hasil pengamatan dicatat dalam lembar kerja (work sheet) dan simpan sebagai arsip.
4. Pembahasan
  Diskusikan hasil JSO kepada pekerja yang diamati
  Motivasi pekerja untuk bicara dan dengar pendapatnya
  Hindari komunikasi satu arah.

## Slide 17: JOB SAFETY OBSERVATION
JENIS PEKERJAAN: TANGGAL: JAM:
KARYAWAN : PENGAWAS :
  1. Pelaksanaan kerja (job Practices) yang unsafe :
  2. Pelaksanaan kerja (Job Practices) yang perlu dilakukan perubahan atau penyempurnaan :
  3. Pelaksanaan kerja (Job Practices) yang patut dihargai/sudah benar :
  4. Catatan-catatan atas hasil review (pembahasan) dan diskusi :

## Slide 18
Veiligheids Reglement
Th 1910
S/d
Th.1970
Sifat :
Repressive
UNDANG UNDANG
No: 1 TAHUN 1970
TENTANG
KESELAMATAN KERJA
Sifat
Preventive
(Pembinaan)
SEJARAH PERATURAN PERUNDANGAN K3
ZAMAN PEJAJAHAN BELANDA
12 JANUARI 1970

## Slide 19: UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja
TUJUAN (considerants)
Memberikan perlindungan atas keselamatan
Tenaga kerja
Orang lain
Sumber-sumber produksi
dapat dipakai secara aman dan efisien

## Slide 20: RUANG LINGKUP Pasal 2
(1) Yang diatur oleh Undang-undang ini ialah keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara, yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia;
Kriteria Tempat kerja terdapat 3 unsur pokok :
1. Adanya kegiatan usaha
2. Adanya orang yang bekerja
3. Terdapat sumber bahaya

## Slide 21
Sumber bahaya (Hazards) berasal dari:
  1. Keadaan mesin-mesin, pesawat-pesawat, alat-alat kerja serta peralatan lainnya, bahan-bahan dan sebagainya.
  2. Lingkungan;
  3. Sifat pekerjaan;
  4. Cara kerja;
  5. Proses produksi.
Tenaga
Kerja
Peralatan
Bahan
Lingkungan
Cara Kerja
Sifat pekerjaan
Lingkungan

## Slide 22: UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja
Psl. 3
SYARAT-SYARAT K3
Dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat syarat keselamatan kerja untuk :
Arah dan sasaran Kongkrit :
- Pencegahan kecelakaan (kebakaran, peledakan, Pencemaran) dan PAK
- Penyediaan sarana pengendalian sumber bahaya.
(18 butir bentuk sumber bahaya yang dirumuskan harus dikendalikan)

## Slide 23
Pasal 4.
Syarat-syarat K3 mulai dari perencanaan, pembuatan, pengangkutan, peredaran, perdagangan, pemasangan,
pemakaian, penggunaan, pemeliharaan dan penyimpanan bahan, barang, produk
teknis dan aparat produksi yang mengandung dan dapat menimbulkan bahaya
kecelakaan

## Slide 24: UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja
Pemeriksaan/
perhitungan
teknis
Pengesahan
gambar rencana
Pemeriksaan/
pengujian
Pengesahan
Pemakaian
Perencanaan
-Pemasangan
-Pembuatan
-dll
- Pemakaian
- Peredaran
- Pengangkutan
Test
Berkala
Pola penerapan K3
Psl 4
Termasuk produk dari Luar Negeri

## Slide 25: Kewajiban Pengurus / Pimpinan Perusahaan
Mencegah terjadinya kecelakaan kerja yang diakibatkan oleh proses pekerjaan
Mencegah timbulnya penyakit akibat kerja
Melakukan pemeriksaan kesehatan (awal, berkala & khusus)
Melakukan pembinaan K3 (sosialiasi dan pelatihan K3)
  Potensi bahaya yang ada di tempat kerja / rumah sakit
  Penggunaan alat pelindungan / pengaman
  Pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja
  Penanganan / pengendalian kondisi keadaan darurat

## Slide 26: Lanjutan Kewajiban Pengurus / Pimpinan Perusahaan
Melaporkan setiap kejadian kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja ke dinas ketenagakerjaan setempat  Per. 03/98
Membentuk unit K3 / P2K3 (Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja) Ps. 10, wadah kerjasama antara pengusaha dan tenaga kerja dalam penerapan K3. Tugas memberikan saran baik diminta maupun tidak kpd pengurus perusahaan mengenai masalah K3
Berkoordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan setempat dalam peningkatan pelaksanaan K3.
Melaksanakan semua kewajiban yang diatur dalam peraturan pelaksanaan bidang K3

## Slide 27: Kewajiban dan Hak Tenaga Kerja Pasal 12
Kewajiban pekerja
a. Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas dan atau ahli keselamatan kerja;
b. Memakai alat perlindungan diri yang diwajibkan;
c. Memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan;
Hak pekerja
d. Meminta pada Pengurus agar dilaksanakan semua syarat-syarat K3yang diwajibkan;
e. Menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan dimana syarat K3 serta alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan diragukan olehnya kecuali dalam hal-hal khusus ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas-batas yang masih dapat dipertanggung jawabkan.